## Slide 1
產業研究 SECTOR OVERVIEW
AI 資料中心散熱
Data Center Cooling / Thermal Management
由「物理極限」強制驅動的結構性轉變 — 風冷在 ~20kW/機櫃觸頂，
GB200 世代起所有機櫃級系統「非液冷不可」，由 2026 年約 $6,600–7,250 億雲端資本支出推動。
產業概覽 · 競爭格局 · 同業比較 · 標的清單 | 資料時點：2026 年 6 月

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
投資重點：一個確定性極高的結構性轉變
拐點已至
2025 = 拐點年
液冷從「尖端」變「基本盤」；NVIDIA GB200/GB300 參考架構直接把 D2C 液冷列為規格要求。
成長動能
液冷 ~20% CAGR
Dell'Oro：液冷 2025 ~$3B（年增約一倍）→ 2029 ~$7B；熱管理本世紀末規模追平 UPS。
資金引擎
2026 資本支出 ~$700B
四大 + Oracle 合計年增 ~77%，約 75% 與 AI 相關；Goldman 估 FY25–30 累計 5.3 兆。
選股主軸
純度決定估值
真正純散熱上市標的稀少：Vertiv、Auras、AVC、Envicool；倍數隨「散熱純度」走高。
為何「非液冷不可」？
• GPU 功耗階梯：H100 700W → B200 1,000W → GB300 1,400W → Vera Rubin ~1,800–2,300W → 2029 年預估 >4,000W（Dell'Oro）。
• 機櫃密度階梯：企業 ~15kW → H100 風冷 ~40kW → GB200 NVL72 ~120kW → Rubin Ultra 'Kyber' ~600kW（2027）→ Feynman ~1MW。
• 風冷 ~20kW/機櫃即觸頂；GB200 起每一代都超出風冷上限 2–15 倍 → 液冷成為強制規格，而非選配。
AI 資料中心散熱 — 產業研究 | 資料時點 2026 年 6 月 | 僅供內部研究參考
2

## Slide 3
MARKET SIZING
市場規模：液冷是核心成長向量
錨定數字（Dell'Oro 窄口徑）
液冷 2025 約 $3B（年增約一倍），2029 達約 $7B。
資料中心實體基礎設施 (DCPI) 2030 突破 $80B，中雙位數 CAGR。
廣口徑長天期（不可與上方混用）
液冷 2031–2035 約 $18–29B，CAGR ~20%（Grand View / Mordor / Precedence）。
AI 專用液冷 2036 約 $17.8B，CAGR ~17%（IDTechEx / FMI）。
⚠ 口徑差異約 2 倍 — 頭條用 Dell'Oro／Omdia，液冷深入用 IDTechEx／Mordor。
Chart: 液冷市場規模軌跡（Dell'Oro 製造商收入口徑）
| 2023 | 2024 | 2025 | 2027E | 2029E
液冷市場 (US$ B, Dell'Oro 口徑) | 0.8 | 1.5 | 3 | 5 | 7
AI 資料中心散熱 — 產業研究 | 資料時點 2026 年 6 月 | 僅供內部研究參考
3

## Slide 4
TECHNOLOGY SEGMENTATION
技術分段：Direct-to-Chip 冷板式是贏家
技術 | 份額 / 現況 | 關鍵點
風冷 (CRAC/CRAH) | 2024 約 54% 市場 | 裝機主力，但 ~20kW/機櫃即達實用上限
D2C 冷板式 ✓ | 佔液冷市場 73–75% | 雲端建置主流；單相為主、雙相隨 TDP 滲透
浸沒式 | 2024 約佔液冷投資 17% | 利基；需機櫃密度穩定 >150–200kW 才放量
後門熱交換器 RDHx | 83% 新建案一年內導入 | 過渡/改造方案，常作為導入液冷的橋接
採用率與口徑提醒
• DLC 企業採用率 2025 約 22%（與 2024 持平）；58% colo 業者回報客戶有液冷需求（Uptime Institute 2025）。
• 「70% 液冷 / 30% 風冷」是描述單一高密度 AI 新建案內部組合；「30% 液冷」才是整體市場收入占比（2027–28）。兩者勿混淆。
• 結論：D2C 冷板式吃下液冷主流；浸沒式短期維持利基，待密度再上一階。
AI 資料中心散熱 — 產業研究 | 資料時點 2026 年 6 月 | 僅供內部研究參考
4

## Slide 5
DEMAND DRIVERS
需求驅動：功耗與密度的雙重階梯
GPU 功耗 (TDP) 階梯
H100/H200
700W
B200
1,000W
GB300
1,400W
Vera Rubin
1,800–2,300W
2029E
>4,000W
機櫃功率密度階梯
企業傳統
~15kW
H100 風冷
~40kW
GB200 NVL72
~120kW
Rubin 'Kyber'
~600kW
Feynman
~1MW
四大驅動力
① 資本支出引擎：2026 四大 + Oracle ~$660–725B（年增 ~77%），75% 與 AI 相關 ② PUE 連 6 年停滯（~1.54），液冷省 10–50% 能耗
③ 用水壓力：AI 資料中心 2028 用水估達 1.07 兆公升（約 11 倍） ④ NVIDIA 參考架構直接把 D2C 液冷列為規格要求
AI 資料中心散熱 — 產業研究 | 資料時點 2026 年 6 月 | 僅供內部研究參考
5

## Slide 6
COMPETITIVE LANDSCAPE
競爭格局：價值鏈與領導者
元件
冷板 / 快接頭 / 歧管 / 泵
Boyd
CoolIT→Ecolab
AVC 3017
Auras 3324
Parker / Danfoss
Lotes 3533 · Fositek 6805
›
CDU / 熱系統
冷卻液分配與全套液冷
Vertiv VRT ★
Schneider (Motivair)
nVent NVT
Boyd
Envicool 002837
›
伺服器 / 機櫃 ODM
機櫃級整合與組裝
Foxconn 2317 ~40%
Quanta 2382
Wiwynn 6669
Supermicro SMCI
›
使能者 / 服務
熱交換器 · 快接 · 部署服務
Kaori 8210/8996
Fositek 6805
Vertiv 服務
浸沒：GRC·Submer·LiquidStack
誰在搶份額：Vertiv（份額第一）· nVent（backlog 約 3× 最突出新晉）· Schneider（整併中的老二）· 台灣 AVC/Auras（純散熱直接受惠）。 警示：Asetek（已淡出 DC）· Parker（散熱僅 ~1%）。
AI 資料中心散熱 — 產業研究 | 資料時點 2026 年 6 月 | 僅供內部研究參考
6

## Slide 7
PEER COMPARISON
同業比較 (Comps) — 資料約 2026/6/17–18
公司 | 代碼 | 市值(USD) | 營收YoY | 營益率 | Fwd P/E | EV/EBITDA | 1年報酬 | 純度
Vertiv | VRT | ~$122B | +28% | 18.8% | ~46x | ~51x | +173% | 純(高)
nVent | NVT | ~$28B | +11% | 16.2% | ~35x | ~32x | +143% | 多元
Schneider | SU.PA | ~$160B | +5% | 17.4% | ~28x | ~21x | +27% | 多元
Supermicro | SMCI | ~$18B | +123% | 4.5% | ~9x | ~16x | −36% | 伺服器OEM
Delta 台達電 | 2308 | ~$187B | +33% | 17.8% | ~46x | n/a | +454% | 多元
Auras 奇鋐 | 3324 | ~$3.2B | +48% | 14.1% | ~21x | n/a | +132% | 純散熱
AVC | 3017 | ~$31B | +107% | n/a | ~23x | n/a | +217% | DC散熱
Wiwynn 緯穎 | 6669 | ~$30B | +129% | 6.6% | ~13.5x | ~13.6x | +103% | ODM
Lotes 嘉澤 | 3533 | ~$8.2B | +12% | 30.0% | ~22.8x | ~18.5x | +67% | 連接器
Envicool 英維克 | 002837 | ~$15B | +32% | 8.6% | ~77x | n/a | +237% | 純(最近)
Parker ⚠ | PH | ~$119B | +6% | 21.7% | ~28x | ~23x | +43% | ~1%散熱
讀法：① 估值隨「散熱純度」走高（Vertiv ~51x vs. Schneider ~21x）；② 元件 vs. 系統的 EV/Rev 不可直接比（ODM 為低毛利轉手）；③ 台股中小型 EV 倍數免費源缺漏，標 n/a。代碼校正：Auras=3324、AVC=3017。
AI 資料中心散熱 — 產業研究 | 資料時點 2026 年 6 月 | 僅供內部研究參考
7

## Slide 8
WATCHLIST
值得關注標的清單
核心持有
最乾淨的曝險
Vertiv (VRT)
AI 散熱領頭羊；端到端 + NVIDIA 綁定；backlog >$15B
Auras 奇鋐 (3324)
台灣純散熱高 beta；2026 指引 +60–70%；CDU 放量
AVC (3017)
台灣熱模組龍頭；BOM 最廣；能見度看到 2029
強力觀察
搶份額 / 轉機
nVent (NVT)
最突出新晉搶份額；backlog 約 3×；估值較合理
Schneider (SU.PA)
整併中的老二(Motivair)；grid-to-chip；大型股最便宜
Delta 台達電 (2308)
電源+散熱一體；切入 800VDC AI 工廠
Kaori 高力 (8996)
GB200 板式熱交換器隱形冠軍
Fositek/Lotes (6805/3533)
快接頭/連接器卡點；Rubin 世代受惠
注意風險
瑕疵 / 不純
Supermicro (SMCI)
DLC 領先但毛利薄、治理爭議；唯一負報酬
Envicool (002837)
最接近純散熱，但 Q1 淨利 −82%、估值高
Parker / Asetek / INVT
散熱曝險過小或業務休眠 — 非純標的
AI 資料中心散熱 — 產業研究 | 資料時點 2026 年 6 月 | 僅供內部研究參考
8

## Slide 9
RISKS & DISCLOSURES
風險、方法論與來源
關鍵風險
• 改造經濟性：改造比新建貴 50–100%，每 MW $2–3M，週期 18–36 月
• 缺乏標準：~40 家做 CDU、品質不一；漏液佔事故 19% 且上升
• 整併：Dell'Oro 估本世紀末存活 <10 家拿走絕大多數份額
• 電網瓶頸：美國併網佇列卡關 ~2,300 GW；電力已取代硬體成瓶頸
• 消化風險：資本支出(~$700B) vs. 直接 AI 營收(~$51B)落差，2027–28 疑慮
方法論注意
• 市場規模勿跨機構混用（口徑差約 2 倍）；頭條用 Dell'Oro／Omdia
• 微流道、Rubin 600kW/1MW 機櫃屬路線圖/原型，非已出貨規格
• 台股/中國中小型 EV 倍數與散熱營收占比多為估計值
主要來源
• Dell'Oro Group — DCPI / 液冷市場 / GPU TDP
• Omdia — 市場規模與 CAGR
• IDTechEx — 技術分段份額（D2C ~75%、浸沒 ~17%）
• Uptime Institute 2025 — DLC 採用率、PUE
• JLL / McKinsey / SemiAnalysis — 需求與機櫃密度
• NVIDIA GTC/CES — 路線圖（GB300 / Rubin / Feynman）
• 公司 IR / SEC 8-K / Digitimes / TrendForce — 公司財務
免責聲明
本資料彙整自第三方研究與公開資訊，僅供內部研究參考，不構成投資建議。估值與股價為即時變動數據，下單前請核對主要申報文件與中文公司名/代碼（3324 奇鋐 vs 3017 AVC）。
AI 資料中心散熱 — 產業研究 | 資料時點 2026 年 6 月 | 僅供內部研究參考
9